L7 Servo OS Upgrade

Technical Department

LS Mecapion Automation Technology

首先安装以下所示所有程序.

□为伺服驱动器调试软件

□为软件及USB驱动程序

使用USB线,将L7驱动器与电脑连接.并为驱动器上控制电.

*控制电为L7驱动器接线端标有“C1、C2”的两个接线孔.

打开刚刚安装好的“LIVE-I.C.E ”软件.

4.根据需求,选择L7驱动器类型.

点击 Start 后进入操作界面.

找到上图中红框所示“OS”选项.

点击 “OS Upgrade”出现以下提示

点击 “OK”启动L7 Upgrader

*下载前请注意：断开驱动器动力电（即：L1、L2、L3）

确认USB线缆连接正常.

确保下载过程中驱动器控制电供电正常.

# Text boxes

4

3

1

2

点击“…”找到驱动器升级所需的“.HEX ”文件,打开.

最后点击 “Download”,等待“Progress”进度完成.

当“Ready”变为激活状态后点击 “Ready”

打开文件后,点击 “Com Set”